## Slide 1
BOGY 2017
Raspberry Einführung
Thomas Weller

## Slide 2
Raspberry
Logo
Raspberry Einführung
Hardware
OS: Raspbian
Namen
Raspberry Pi 3B
Raspberry
Raspi
RPi

## Slide 3
Raspberry
Anschlüsse
Strom (USB)
Monitor (HDMI)
Kamera (Flachband)
Audio (Klinke)
Netzwerk (RJ45)
2x USB
2x USB
Display (Flachband)
I/Os
WLAN (Antenne)
Notes: Die grau eingezeichneten Teile brauchen wir möglicherweise nicht.

## Slide 4
Raspberry
Vergleich
PC / Laptop
Sehr viel Leistung
Sehr viel Speicher
Multitasking
300+ €
Viel Leistung
Viel Speicher
Multitasking
70 €
Geringe Leistung
Wenig Speicher
Echtzeit
50 €
Raspberry
Arduino
keine Konkurrenz sondern ergänzend
(Arduino Shield für Raspberry)
Notes: Microcontroller sind echtzeitfähig
Programmlaufzeiten von Computern lassen sich nicht / sehr schlecht vorherberechnen

## Slide 5
Raspberry
Vergleich (ausführlich)
PC / Laptop
Computer
32/64 Bit Intel/AMD
2 - 16 GB
2,0 – 3,5 GHz
viele (Windows)
Keine
100 / 1000 Mbit/s
DP / HDMI
SSD / HDD
300+ €
Computer
32/64 Bit ARM
256 MB – 1 GB
700 – 1200 MHz
viele (Raspbian)
17 – 48
100 Mbit/s
HDMI / intern
SD Card
70 €
Microcontroller
8 Bit Atmel
32 kB – 256 kB
8 – 84 MHz
Keins
17 – 48
Ohne
Ohne
EEPROM
50 €
Raspberry
Arduino
Typ
Bit
RAM
Takt
OS
I/Os
Netz
Displ.
Disk
Preis

## Slide 6
Raspberry
Alternativen
Banana Pi http://www.banana-pi.org/
Udoo http://www.udoo.org/
BeagleBone http://beagleboard.org/bone
Cubieboard http://cubieboard.org/
ODroid http://www.hardkernel.com/main/main.php
…

## Slide 7
Raspberry
Warum Raspberry?
Raspberry hat
  nicht die beste Hardware
  die größte Community (Anleitungen, Foren, …)
  die beste OS Unterstützung (regelmäßige Updates)